2019年焦作大学第五届学生技能大赛

赛项规程

# 一、赛项名称

赛项名称：计算机网络应用

英文名称：Computer Network Application

赛项组别：高职

赛项归属：电子信息大类

# 二、竞赛目的

本赛项旨在考察参赛选手在企业真实项目环境下无线网络规划与实施、设备基础信息配置、网络搭建与网络冗余备份方案部署、移动互联网搭建与网优、出口安全防护与远程接入、云计算服务搭建与企业应用、综合布线规划与设计等信息化全网融合领域的核心技能，以及团队协作、沟通力、抗压力、职业规范等职场素质，展现职业院校计算机网络技术专业学生技能与风采，激发学生的求知欲和参与教学活动的热情，以达到“以赛促学”的目的；搭建校企合作平台，引导更多行业企业参与校企合作，深化产教融合，推进产教融合人才培养模式，使参赛院校更加清楚的了解到产业的发展趋势以及产业界对人才的需求标准，从而满足国家信息化战略对大量的融合网络人才的紧迫需求，引领计算机网络技术等相关专业改革与发展，适应互联网+、移动互联、云计算、大数据、智慧城市等新技术、新模式、新业态、新应用的发展，以达到“以赛促改”的目的；培养一批“实践能力强、教学水平高、敬业精神佳”的双师型“种子教师”师资队伍，建设一批高质量、立体化、一体化的专业、课程、项目教学资源，以达到“以赛促教”的目的。

培养学生计算机网络的拓扑规划能力、IP地址规划能力、数据中心搭建与实施能力、设备配置与连接能力、云计算网络的规划及实施能力、服务的搭建与调试能力、应用的接入与测试能力、工程现场问题的分析和处理能力、组织管理与团队协调能力。促进网络工程前沿技术在高职院校中的教学应用，推进产学结合的人才培养模式改革，进一步明确职业岗位能力要求，引导高职院校计算机网络相关专业的教学改革方向。

## 三、竞赛内容

参赛队根据给定项目需求，完成一定规模符合数据中心需求的绿色、可靠、安全、智能的计算机网络的拓扑规划、IP地址规划、设备配置与连接、云计算网络的搭建及配置、网络综合布线施工及管理、无线传感网搭建与调试等。同时考察学生的快速学习和应用能力，在竞赛中学生根据现场提供的中文或简单英文技术文档完成新技术或新特性的简单配置和应用。具体内容包括:

1. 理解和分析一个企业网络的需求，设计、构建并维护一个可靠、绿色、安全和智能的数据中心云计算网络。

2. 根据需求建立企业总部到分支机构之间的通信方案，实现信息安全和高效传输。

3. 按照需求设计、搭建并测试网络综合布线系统、简单的无线传感网络。

4. 根据设计方案配置和调试路由器、交换机，确保网络正常运行。

5. 配置和应用常用的广域网技术（如PPP等）。

6. 使用路由器内置功能配置远程安全连接技术（如IPSec VPN等）。

7. 使用交换机配置虚拟局域网技术，实现网络广播隔离与区域划分。

8. 使用交换机配置高可靠性技术（如链路聚合、DLDP 、BFD等），实现链路快速收敛。

9. 使用交换机配置生成树技术，实现网络冗余与备份。使用交换机配置VRRP技术，实现网关冗余与备份。

10. 使用交换机配置IRF技术，实现数据中心虚拟化和高可靠。

11. 使用路由器与交换机配置路由技术（如静态、RIP、OSPF、BGP等），实现网络连通。

12. 使用路由器与交换机配置安全技术（如802.1x、SSH、ACL、NAT等）实现网络安全性。

13. 使用路由器与交换机配置网络管理技术（如TELNET、SNMP等）。

14. 使用路由器与交换机配置QoS，实现网络服务质量。

15. 根据现场提供的简单技术文档完成新技术或新特性的简单配置和应用。

16. 安装H3C云计算操作系统CAS，并对操作系统进行基本配置和应用管理。

17. 根据企业的应用需求，进行虚拟机的创建、配置和管理。

18. 安装常见的服务器操作系统（Windows/Linux），并进行基本网络配置。

19. 根据企业的应用需求，进行云服务的配置和管理。

20. 提供符合规范的文档和示意图。

## 四、竞赛时间

本赛项的竞赛时长为3个小时。

五、竞赛方式

竞赛以团队方式进行，每支参赛队由3名选手组成，须为同校在籍学生，其中队长1名，性别和年级不限，最多2名指导教师。参赛选手在现场根据给定的项目任务，在规定时间内，相互配合在设备上完成计算机网络搭建和调试，最后以设备配置文件、提交的文档和竞赛作品作为最终评分依据。

六、竞赛试题

第一部分：云计算、数据中心网络搭建和调试；

第二部分：综合布线和传感网；

第三部分：职业规范、团队协作。

七、技术规范

参赛代表队在实施竞赛项目中要求遵循如下规范：

| 序号 | 标准号 | 中文标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB50311-2007 | 综合布线系统工程设计规范 |
| 2 | GB50312-2007 | 综合布线系统工程验收规范 |
| 3 | GB50174-2008 | 电子信息系统机房设计规范 |
| 4 | GB21671-2008 | 基于以太网技术的局域网系统验收测评规范 |
| 5 | GB/T22239-2008 | 信息系统安全等级保护基本要求 |

八、技术平台

## （一）竞赛软件平台——标准软件平台

竞赛将提供计算机，并预装WindowsXP操作系统，Microsoft Office 2010、Adobe Reader等常用软件。并包括以下软件的DVD光盘及License：

## （二）竞赛项目使用器材与技术平台

| 序号 | 类别 | 设备 | 厂商 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件 | 路由器 | H3C | RT-MSR2630-AC | 3 |
| 2 | 硬件 | 1端口增强型同/异步串口接口模块 | H3C | RT-SIC-1SAE-H3 | 6 |
| 3 | 硬件 | 同异步串口(SA)V.35 DTE电缆(DB28) | H3C | CAB-V35DTE(DB28) | 3 |
| 4 | 硬件 | 同异步串口(SA)V.35 DCE电缆(DB28) | H3C | CAB-V35DCE(DB28) | 3 |
| 5 | 硬件 | 数据中心交换机 | H3C | LS-5800-32C-H3 | 2 |
| 6 | 硬件 | SFP+电缆0.65m | H3C | LSWM1STK | 2 |
| 7 | 硬件 | 三层交换机 | H3C | LS-3600V2-28TP-EI | 3 |
| 8 | 硬件 | 综合布线工具箱 |  |  | 1 |
| 9 | 硬件 | 配套线缆（超5类网线） | 国产 |  | 1 |
| 10 | 硬件 | 配套耗材（网络模块、RJ45水晶头等） | 国产 |  | 1 |
| 11 | 硬件 | 无线传感网组网套件 | 企想 | QXZIGWS-13 | 1 |
| 12 | 硬件 | 无线传感网应用平台软件 | 企想 | QX-ZIG-SW13 | 1 |
| 13 | 硬件 | 个人电脑 |  |  | 3 |
| 14 | 硬件 | 工作站 |  |  | 1 |

九、评分标准

| 考试模块 | 考核要点 | 描述 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云计算与数据中心网络（70%） | CAS系统安装 | 选手在服务器上完成CAS软件的安装 | 对参赛队伍提交的结果文件与答案进行比对，结果正确的得分，不正确的不得分。 |
|  | 虚拟机安装及配置 | 根据需求描述完成虚拟机的安装及操作系统IP地址配置 |  |
|  | 交换机及路由器基本配置 | 根据需求配置交换机及路由器的基础配置（如设备命名、IP地址、Telnet、SSH、SNMP等） |  |
|  | 路由技术 | 根据需求描述及对功能的理解，完成赛题要求的配置,包括静态路由、RIP、OSPF、BGP等，实现网络连通。 |  |
|  | 广域网技术 | 配置和应用常用的广域网技术（如PPP等） |  |
|  | Vpn与QOS技术 | 配置和应用VPN与QOS技术 |  |
|  | 虚拟交换机技术 | 使用交换机配置虚拟局域网技术，实现网络广播隔离与区域划分 |  |
|  | 交换机高可用性 | 使用交换机配置高可靠性技术（如链路聚合、DLDP 、BFD等），实现链路快速收敛。 |  |
|  | 交换机生成树及VRRP | 使用交换机配置生成树技术， VRRP技术，实现冗余与备份。 |  |
|  | 交换机IRF | 使用交换机配置IRF技术，实现数据中心虚拟化和高可靠。 |  |
| 综合布线与无线传感网（25%） | 跳线制作及模块连接 | 跳线制作及RJ-45模块连接 |  |
|  | 传感网组网及控制 | 按赛题要求，完成理论知识答题及无线传感器组网、控制，并完成相关文档的制作 |  |
| 职业规范与文档（5%） | 职业规范与赛场纪律 | 赛场安全、人生安全相关 | 规范操作 |
|  |  | 环境保持、着装、安全相关 | 着装不符合要求；环境整洁 |
|  |  | 赛场纪律及其他 | 维护赛场秩序，不大声喧哗等 |
|  | 文档规范性 | 提交的文件有效 | 提交结果符合赛题文件要求 |
|  |  | 文件名称符合赛题要求 |  |
|  |  | 文件内容排版规范 |  |